Dane wejściowe do obliczeń statycznych

Instalacja metodą otwartego wykopu

wg.  DWA-A 127

Amiblu Poland Sp. z o.o.

ul. Koksownicza 11

41-300 Dąbrowa Górnicza

biuro.dabrowa@amiblu.com,  biuro.gdansk@amiblu.com , biuro.poznan@amiblu.com

|  | Nazwa projektu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Firma |  | Osoba kontaktowa |
|  | Ulica |  | Tel./Fax |
|  | Kod pocztowy |  | Podpis |
|  | Miasto |  | Data |

Dane techniczne instalacji:

| średnica DN |  |  | Rura kanalizacyjna |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ciśnieniowa rura kanalizacyjna |  |
| ciśnienie PN |  |  | Rura ciśnieniowa |  |
|  |  |  | Rura do wody pitnej |  |
| sztywność SN |  |  | Instalacja w ochronnym obszarze wodnym |  |
|  |  |  | Rura wentylacyjna |  |
| materiał rury | GRP |  | Instalacja retencyjna |  |
|  |  |  | Inne |  |

Rodzaj gruntu rodzimego: 	wg. ATV-DVWK-A 127; DIN 18196          (proszę zaznaczyć właściwy rodzaj gruntów)

|  |  | Grunt rodzimy | Zasypka | Obsypka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Grunty niespoiste (np. żwiry, pospółki, piaski grubo- i średnioziarniste) |  |  |  |
| G2 | Grunty mało spoiste (np. piaski drobnoziarniste, także z domieszkami frakcji gliniastej lub pylastej) |  |  |  |
| G3 | Grunty spoiste mieszane i pyły (np. gliny i pyły piaszczyste) |  |  |  |
| G4 | Grunty spoiste (np. gliny, iły; grunty organiczne; nasypy i gruz budowlany) |  |  |  |
| Inny rodzaj gruntu |  |  |  |  |

| Zagęszczenie, Proctor dla gruntów rodzimych |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Proctor 85 – 100 %) |  |  |  |

| Posadowienie rurociągu | na gruncie rodzimym |
| --- | --- |
|  | grunt twardy, kamienisty |
|  | Słabe podłoże, niestabilne dla posadowienia |
|  | Wymiana podłoża: grubość m |
|  | materiał |
|  | Zagęszczenie, Proctor DPr % |

Specyfikacja obciążeń:

|  | Min. głębokość przykrycie |  | Max. głębokość przykrycia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przykrycie ponad sklepieniem rury h |  | m |  | m |
| min. woda gruntowa hw powyżej niwelety |  | m |  | m |
| max. woda gruntowa hw powyżej niwelety |  | m |  | m |

| Inne obciążenia powierzchniowe |  | kN/m² |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rurociąg ciśnieniowy | Ciśnienie krótkooktesowe |  | bar, np. ciśnienie próby, ciśnienie hydrostatyczne, uderzenie hydrauliczne |
|  | Ciśnienie długookresowe |  | bar, np. ciśnienie robocze (OP), ciśnienie nominalne, projektowe (PN, DP) |
| Obciążenia konumikacyjne | brak |  |  |  |
|  | Droga |  | Kolej | Samoloty |
|  | SLW 60(droga) |  | jednotorowa, LM 71 | BFZ 90 |
|  | SLW 30(droga) |  | wielotorowa, LM 71 | BFZ 180 |
|  | SLW 60 |  |  | BFZ 350 |
|  | SLW 30 |  | BFZ 550 |
|  | LKW 12 |  | BFZ 750 |
|  | Inne, np. pojazd specjalny (proszę dodać schemat obciążenia na oś, koła): |

Konstrukcja wykopu:

Rodzaj wykopu	    nasyp                  wykop pojedynczy               wykop zbiorczy1)           wykop stopniowany1)

1) należy załączyć szkic

Kąt nachylenia skarpy   90°                 60°               45°

Szerokość wykopu   b =                                       m, na poziomie sklepienia rurociągu

bSo =                                       m, na poziomie dna wykopu, łącznie z szalunkiem

| Obudowa wykopu bez obudowy obudowa pozioma, również obudowa berlińska deskowanie z płyt pionowe lekkie profile ścianek szczelnych ścianki szczelne z grodzi stalowych* pionowe profile ścianek szczelnych * ścianki szczelne z rozporami * inne | Posadowienie grunt rodzimy (wg. EN 1610) piasek, żwir na podbudowie betonowej2) 2) tylko jako specjalna konstrukcja w porozumieniu z producentem rur podparcie 90° 120° kąt 2α 180° |
| --- | --- |
| * przegłębienie ścianki szczelnej | tS = |  | m |
| * grubość ścianki szczelnej | bS = |  | m |

Warunki zasypywania wykopów:

A1	Warstwowe wypełnianie i zagęszczanie każdej warstwy wykopu, przy ścianach wykopu z gruntu

rodzimego (bez kontroli stopnia zagęszczenia), stosowane również dla obudowy berlińskiej.

A2	Dyle pionowe, ścianki szczelne sięgające dna wykopu, wyciąganych dopiero po wypełnieniu wykopu.

Szalunki segmentowe wyciągane stopniowo podczas wypełniania wykopu. Wypełnianie wykopu bez zagęszczenia. Zamulanie wykopu (stosowane tylko dla gruntów klasy G1)

A3	Ścianki szczelne, lekkie ścianki szczelne, dyle pionowe, płyty przenośne lub przesuwne, usuwane

są dopiero po wypełnieniu wykopu.

A4	Warstwowe wypełnianie i zagęszczanie każdej warstwy wykopu ze sprawdzeniem stopnia

zagęszczenia. Obowiązuje także dla obudowy w systemie berlińskim; Warunek zasypywania A4

nie ma zastosowania dla grupy gruntów G4

Warunki posadowienia rurociągu:

B1	Warstwowe wypełnianie i zagęszczanie każdej warstwy wykopu, przy ścianach wykopu z gruntu

rodzimego (bez kontroli stopnia zagęszczenia), stosowane również dla obudowy berlińskiej.

B2	Obudowa pionowa, z użyciem niskich profili stalowych sięgających dna wykopu, wyciąganych dopiero

po wypełnieniu i zagęszczeniu zasypki.	Szalunki segmentowe wyciągane przed zagęszczeniem

gruntu

B3	Obudowa pionowa w strefie ułożenia przewodu w postaci ścianki szczelnej lub lekkiej ścianki

szczelnej i z zagęszczaniem w obrębie obudowy sięgającej poniżej dna wykopu.

Nie ma sprawdzonego modelu obliczeniowego do określania pionowej obudowy z desek (bali drewnianych), deskowań przenośnych lub segmentowych, usuwanych dopiero po wypełnieniu i zagęszczeniu strefy przewodu.

B4	Warstwowe wypełnianie i zagęszczanie każdej warstwy wykopu ze sprawdzeniem stopnia

zagęszczenia. Obowiązuje także dla obudowy w systemie berlińskim; Warunek posadowienia B4

nie ma zastosowania przy gruntach grupy G4